Ti-92

BOBINA DE INDUCCION ELECTROMAGNÉTICA

FISICA

Escuela Secundaria Oficial O097 “Leandro Valle”

Naucalpan  Estado  de  México

PROFESORA                                              PROFESOR

Ma. Arcelia Arenas López                   Octavio Lara Campos

OBJETIVO

Demostrar con este dispositivo didáctico los siguientes fenómenos físicos:

- El Principio de los Electroimanes.

- El Campo Magnético.

- La Inducción Electromagnética.

- La Ley de Faraday.

- La Fuerza Electromotriz generada por un campo magnético.

- El Principio de los Transformadores de Corriente Eléctrica, etc.

MATERIALES

-1 Tubo de PVC. de 2 pulgadas de diámetro y 40 cm de largo.

-½ Kg. de alambre magneto del  No. 16.

-Núcleo de fierro (Alambrón).

-Base de madera para fijar el tubo.

-Apagador de timbre.

-2 m. de Cable duplex Del N 16.

-Cinta de aislar.

-4 soquets  miniatura.

-Focos de 4 y 6 volts

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

- Michael Faraday descubrió las corrientes eléctricas inducidas al realizar experimentos con una bobina y un imán

- La Inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza eléctrica motriz (fem) y de una corriente eléctrica inducida

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO

- Modifica el voltaje de la corriente eléctrica

- Tiene la capacidad de trasformar el voltaje y la corriente a niveles mas altos o mas bajos dependiendo de:

- La relación de vueltas y el calibre del alambre

- Por lo que el voltaje y la intensidad aumenta o disminuye

BIBLIOGRAFÍA

- Física General

Aut. Frederick J. Bueche  Ed. Mc. Graw Hill

- Física General

Aut. Héctor Pérez Montiel  Ed. Publicaciones Cultural

- Física Conceptos y Aplicaciones

Aut. Paul E. Tippens   Ed. Mc Graw Hill